## Slide 1: Introdução ao Matlab para Controle
Sergio A. Castaño Giraldo
Prof. Mauricio Bezerra de Souza Junior

## Slide 2: Vetores em MATLAB
Existem dois tipos de Vetores que podemos inserir no MATLAB
Vector Linha
Vector Coluna

## Slide 3: Vetores em MATLAB
Para acessar os elementos individuais de um vetor, utilizaremos índices. Assim, 𝑥(𝑛) seria o n-ésimo elemento do vetor 𝑥x. Se quisermos acessar o último elemento, podemos indicá-lo usando end como índice.

## Slide 4: Direcionamento de Vetores no MATLAB
Para acessar um bloco de elementos de uma vez, usa-se a notação de dois pontos (:), assim 𝑥(𝑚:𝑛) nos dá todos os elementos desde o m-ésimo até o n-ésimo elemento do vetor 𝑥.

## Slide 5: Matrices em MATLAB
, zeros(3)
, ones(3)
, eye(3)

## Slide 6: Matrices en MATLAB
, z(Linhas,Colunas)

## Slide 7: Uso de Funções Internas
Como estão definidas as funções?
b = sqrt(x)
x=16 → Escalar
x=[4 9 25 12] → Vetor
Parâmetro de Saída
Nome da Função
Parâmetro de Entrada

## Slide 8: Funções Matematicas

## Slide 9: Gráfico x-y
Uma vez definidos os vetores de valores x e y, o MATLAB facilita a criação de gráficos.
Primeiro, vamos criar os dados x-y. Suponhamos que esses dados foram obtidos na medição de uma função em relação ao tempo
X=0:0.1:10; %Dados em x (será o tempo)
Y=2*sin(X); %Função Seno dependente do tempo
plot(X,Y)

## Slide 10: Gráfico x-y
plot(X,Y)title('Função Seno') %Coloca um título no gráfico
xlabel('tempo(s)') %Coloca título no eixo
xylabel('X=2*sin(Y)') %Coloca título no eixo y
grid on %Adiciona uma grade ao gráfico
legend('Função Seno') %Cria uma legenda

## Slide 11: Criação de gráficos múltiplos
Ao criar um gráfico no MATLAB e depois realizar mais cálculos para fazer um segundo gráfico, o MATLAB vai sobrescrever o primeiro gráfico. Se não desejamos isso, devemos usar o comando:
hold % Congela o gráfico atual
Z=cos(4*X);
hold
plot(X,Z)

## Slide 12: Criação de gráficos múltiplos
Podemos fazer os dois gráficos separados em uma mesma figura com o comando subplot
figure
subplot(2,1,1) %Divide uma figura em 2 linhas e 1
plot(X,Y)subplot(2,1,2) %Divide uma figura em 2 linhas e 1 coluna
plot(X,Z)

## Slide 13: Reator de Van de Vusse
Parâmetros da taxa de reação
Concentração na entrada
Bequette, B. (1998). Process Dynamics:
Modeling, Analysis, and Simulation.
New Jersey: Prentice Hall

## Slide 14: Pontos de Equilíbrio

## Slide 15: Pontos de Equilíbrio

## Slide 16
Pontos de Equilíbrio

## Slide 17
CASO 1
CASO 2
CASO 3
Estudo de Caso

## Slide 18: Solvers de Matlab
[t,X]=ode**(@f,timespan,X0,options,P1,P2,P3)
f | Função que descreve a EDO
tspan | Vetor do intervalo de integração [t0, tfinal]
X0 | Vetor de condições iniciais
option | Argumento opcional de integração disponível com o comando odeset
T,X | Matriz de solução X, com o tempo de solução T
P1,P2,P3,.. | Parâmetros adicionais da função @f

## Slide 19: Solvers de Matlab
[t,X]=ode**(@f,timespan,X0,options,P1,P2,P3)
As funções ode45, ode23, ode113, ode15s, ode23s, ode23t, ode23tb permitem resolver problemas de valores iniciais para equações diferenciais ordinárias (uma variável independente) por vários métodos. As funções ode23 e ode45 são baseadas no método de Runge-Kutta

## Slide 20: Representação em espaço de estado

## Slide 21: Linealização (Jacobiano)

## Slide 22: Caso 1
Pontos de Equilibrio

## Slide 23: Caso 1
Pontos de Equilibrio

## Slide 24: Caso 1
Pontos de Equilibrio
Espaço de Estados
Função de Transferência
A
B
C

## Slide 25: Caso 1
Espaço de Estados
Função de Transferência